## Slide 1: Automation TCL Tool
NBDTP-HW Ali Sun/ Ryan Yu

## Slide 2: Tool Introduction

## Slide 3: 使用工具
EXCEL VBA

## Slide 4: TCL Tool 流程圖
Allegro
Python
Excel VBA
Result

## Slide 5: TCL Tool 流程圖
Python

## Slide 6: Tool Manual – I/O

## Slide 7: SQS Excel
Allegro
Python
Excel VBA
Result
Step 1
  手動將副檔名 .rpt 改成 .txt

## Slide 8: SQS Excel
Allegro
Python
Excel VBA
Result
http://10.158.151.3:3000/tlc
Step 3
Step 4
Step 5
Step 2
Step 6
Step 2
  至 10.158.151.3:3000/tlc
Step 3
  - 輸入案子名稱
  - 選擇txt file
Step 4
  按下Upload，上傳txt
Step 5
  檔案上傳成功後，按下Parse，網頁開始分析檔案。
Step 6
  檔案處理完，會出現下載字樣，按下下載，excel會自動下載。

## Slide 9: SQS Excel
Step 8
Step 9
Step 10
Allegro
Python
Excel VBA
Result
Step 8
  點擊SQS分頁
Step 9
  輸入網頁下載excel的路徑
Step 10
  點擊貼上按鍵
Step 7
  打開SQS excel
  SQS Excel 檔案下載:10.158.132.53\tpehw1\3.1 Temp\TLC Tool
SQS Data 成功貼入

## Slide 10: SQS Excel
Allegro
Python
Excel VBA
Result
至各個頁面即可看到各線路長度。
可針對不同條線路做location調整。
Interface | Device Name | Signal Name | component A~Z;1~9 |  | Location Path | Each Pair Mismatch
 |  |  |  |  |  | 5.00
USB2.0 | USB DCI | USB2_P1_DP | U | J | 9511.64 | PASS
 |  | USB2_P1_DN | U | J | 9526.65 | -10.00
 | WWAN | USB2_P2_DP | U | R | 6778.14 | PASS
 |  | USB2_P2_DN | U | R | 6821.90 | -38.76
 | N/A | USB2_P3_DP | U | C | #N/A | #N/A
 |  | USB2_P3_DN | U | C | #N/A | #N/A
 | FPR | USB2_P4_DP | U | F | #N/A | #N/A
 |  | USB2_P4_DN | U | F | #N/A | #N/A
 | Smart Card | USB2_P5_DP | U | J | 5308.53 | -15.17
 |  | USB2_P5_DN | U | J | 5288.36 | PASS
 | BT | USB2_P6_DP | U | J | 3551.21 | -8.63
 |  | USB2_P6_DN | U | J | 3537.58 | PASS
 | Camera | USB2_P7_DP | U | L | 4774.10 | PASS
 |  | USB2_P7_DN | U | L | 4833.16 | -54.06
 | DOCK | USB2_P8_DP | U | F | 5829.79 | PASS
 |  | USB2_P8_DN | U | F | 5846.85 | -12.06
 | USB AOU | USB2_P9_DP | U | U | 6260.88 | -40.58
 |  | USB2_P9_DN | U | U | 6215.29 | PASS
 | USB-C Gen1 | USB2_P10_DP | U | F | 5985.15 | PASS
 |  | USB2_P10_DN | U | F | 5989.24 | PASS
Step 11
Signal Name | component A~Z;1~9 |  | Location Path | Each Pair Mismatch
 |  |  |  | 5.00
USB2_P1_DP | U | J | 9511.64 | PASS
USB2_P1_DN | U12.5 | J12.5 | 9526.65 | -10.00
USB2_P2_DP | U25.1 | R66.6 | 6778.14 | PASS
USB2_P2_DN | U99.5 | R6.52 | 6821.90 | -38.76
Step 12
可針對不同條線路做location調整。